三峡库区30m巡库监测船

主机、齿轮箱、高弹

技 术 协 议 书

船东：重庆市涪陵区移民工程管理中心             代表：

设计：重庆金豪船舶设计有限公司                代表：

船厂：重庆中江船业有限公司                    代表：

供货：                                        代表：

制造：瑞典.沃尔沃

一、总则

由重庆中江船业有限公司建造的三峡库区30m巡库监测船，选用主机、齿轮箱、高弹。

本协议各方代表共同协商签字后有效，本协议书与订货合同同时生效。

选用设备所依据的标准和规范：

主机、齿轮箱、高弹及主要附件需符合中国船级社现行的《钢质内河船舶建造规范》（2016）及第一次变更通告，《内河船舶法定检验技术规则》（2011）及2015、2016修改通报及企业标准的要求，并提供CCS非入级证书

二、 主机

（一）技术规格

机型  ：                                                             D9MH-500

主机结构形式  ：                                             直列

气缸数量 ：                           6

基本形式：                           涡轮增压，中冷器，涡轮调压阀门

主机最大功率/转速（110%功率）:      500马力 (368kW)/2600rpm

功率修正，基于1个大气压 :          进气温度45℃以下时无需修正

规定油耗（5%余量，ISO标准）:        214 g/kw.hr@2600 rpm

100%负荷时滑油消耗，以最大计;              < 0.1 g/kw.h

最低工作稳定转速 :                                     550rpm（-50/+200）

波许烟度（在供油限制功率时）:              满足IMO NOx 2阶段排放要求

燃油泵吸高   :                                               2米

发动机的更换滑油量（最大）:                  38升

低温水泵（海水泵）吸高:                          2米

低温水泵（海水泵）流量:                         17.4m3/h

推荐的启动蓄电池容量:                             每机至少2x152Ah (12V)，0℃以上时

静态纵倾（飞轮端向下）:                         -5~10(

动态横倾:                                                     (22.5(

动态纵倾（飞轮端向下）:                     最大23(

燃油:                                                         中国0号或中国-10号(GB252-87)

滑油:                                                        SAE15W40 API CF4以上级,建议使用Volvo专用机油VDS-3

滑油更换周期:                                       约300小时

冷却水容量:                                           约39升，建议使用Volvo专用冷却水

最大进气量:                                           29.9m3/min@2600rpm

废气排放量:                                           64.7m3/min@2600rpm

排气温度:                                              429 ℃@2600rpm

排气容许背压:                                      15kPa@2200rpm

主机的外特性曲线

（二）、主机供货范围

(A)  机发动机所带的标准配置：

    - Engine:发动机本体

    - Flywheel housing with connection acc. to SAE2飞轮壳符合SAE2

    - Flywheel飞 轮11.5’ 通用

    - 发动机自由端和飞轮端弹性机脚，每机4个

  - Lubrication system 滑油系统

    - Fresh water cooled oil cooler淡水冷却油冷器

    - Spin-on type oil filter 机油滤器

    - Standard deep wet sump标准深式、湿式油底壳

    - 24VDC机油换油泵，每船双机一个，散件提供

  - Fuel system燃油系统

    - 柴油机燃油泵、输送泵

    - 燃油喷油系统

    - 电子控制燃油系统

    - 24V stop solenoid电磁开关阀

    - 燃油油水分离器，散件

    - Flexible hose for fuel in and outlet燃油进、回油口接头及软管

  - Intake & Exhaust system进、排气系统

    - Wet exhaust manifold 排气总管

    - Freshwater- cooled turbocharger带水冷的增 压 器

    - Air inlet filter 带阻力指示的空气滤器

    - 干式排气弯头、波纹膨胀节

  - Cooling system 冷却系统

    - Tubular heat exchanger with integrated expansion tank 热交换器带膨胀水箱

    - Gear-driven seawater pump自吸式海水泵，橡胶叶轮

    - Flexible hoses for sea water inlet and outlet 海水出入管的挠性接头

  - Electrical system电器系统

    - 24V DC 电气系统

    - Starter motor (DC 24V – 3.1kW) 电启动马达 ， 24V

    - Engine mounted standard charging alternator, 24V 80A机带标准充电电机

  - 主机安全保护：

    - 主机滑油低压报警

    - 主机滑油温度高报警

    - 主机滑油液位低报警

    - 主机水高温报警

    - 主机淡水压力低报警

    - 主机冷却水低位报警

    - 主机燃油压力低报警

    - 增压空气温度高报警

    - 增压空气压力低报警

    - 电池压力低报警

    - 曲轴箱压力高报警

    - 主机水温温度高、主机油压低主机自动降速。

    - 主机超速蒋自动停车

  - 驾驶室监测和控制系统，包括：

    - 主机和齿轮箱的遥控操纵系统，同主机遥控厂家配套

  - 输人接口

接收紧急停车常开触头信号，通过主机电磁阀实现紧急停车，急停电磁阀电源为DC24V。

    - 随机标准工 具包，参考附页一；

    - 随机资料：操作手册、零件手册, 每机一套；主机开箱由供方派人到现场一起开箱并指导安装

    - 外部管路和机组的连接所需要的挠性管件等，其尺寸和连接方式见认可图纸

    - 每船共2次4天免费调试和试航；

    - CCS颁发的船检单机证书，一正两副

    - CCS颁发的IMO NOx排放证书，一正两副

    - 随机备件，包括每机一套机油滤器，用于试航结束后更换

    - 首次开机试航沃尔沃专用机油和冷却液

（C）文件和图纸

    - 安装和系统图纸

    - 发动机扭转振动参数

    - 飞轮和飞轮壳连接图纸

    - 电器原理图，电器接线图册

    - 维修保养工作表

    - 合同签订后14天VOLVO PENTA 提供确认图纸给船厂，共 2套

（D)服务：

提供指导安装及调试、航行试验。

（E）质量保证

产品交货后18个月或船舶交船出厂12个月，以先到为准

附录一、随机工具清单，每机一套

三、减速齿轮箱

（ 一）基本参数：

- 型号：			ZF-360

- 制造商：			德国ZF

- 减速比：			2.917

- 型式：			水平输入，水平输出，输入和输出轴平行

- 最大容许传递扭矩：	0.1953kW/rpm

- 功率类型：		中载商用型，年使用总时间限制在4000小时内

- 中心距：			180mm

- 净重：			185kg

- 操纵方式：		24VDC电磁阀换向，和主机遥控EVC系统匹配

- 离合器换向方式：	24VDC

- 转向：			可正反转

- 和主机连接方式：	飞轮罩壳不连接，主机飞轮和齿轮箱输入轴通过高弹连接

（二）供货范围：

- 标准刚性机脚，可承受整船推力

- 机带油冷器（安装在主机上）

- 机旁滑油油压显示，油压低开关量输出。

- 工作油压低快关量输出

- 正倒车合排油压快关量输出

- 机旁油温报警，开关量，可连接至驾驶室

- 24VDC电子换向阀

- 柴油机和齿轮箱之间的高弹联轴节，适合独立安装方式

- CCS非入级证书

- 服务：

提供指导安装及调试、航行试验。

（四）质量保证：

产品交货后18个月或船舶交船出厂12个月，以先到为准

四、高弹联轴节

- 型号：			LH4010（暂定，需根据扭转振动计算分析后确定刚度值）

- 制造商：			大华联轴器公司

- 应用形式：		适合柴油机弹性安装，齿轮箱刚性安装

- 尺寸:			参考安装图纸

- 数量：			每机一套

6. 证书

CCS非入级证书

7.服务：

提供指导安装及调试、航行试验。

8.质量保证：

产品交货后18个月或船舶交船出厂12个月，以先到为准